## Slide 1
Vorgelegt von: Sami Dhiab
Matrikel. ­Nr: 871321
Im Auftrag der DLR
(Deutsches Zentrum für Luft­ und Raumfahrt)
Masterarbeit zum Thema: „Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge”
Notes: Guten Tag Herr Professpr lewkowitz, Herr Professor szatmari
Heute möchze ich meine Masterarbeit zum Thema simulive Absicherung automatisierter Fharzeuge presentieren.
Diese Arbeit war im Auftrag der DLR.
1

## Slide 2
2
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Stand der Technik
Implementierung
Auswertung
Ergebnisse
Fazit
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
Notes: Zuerst eine kurze Einführung zum Thema Problemtaik und eigene Motivation und Eigenarbeit.
Als Nächtes wird der Stand der Technik und Sicherheit beschrieben
Dann wird mein Lösungkonzeot erklärt und und die Impmentierung gezeigt
Danach wird die Auwertung Methodik implemetiert.
Vor Ende die Ergebnsisse analysiert
Und endlich die Arbeit zusammenfassen und Erweiterung vorschlagen.
2

## Slide 3
3
Einführung
Motivation
  Eigeninteresse an AF1 Technologie
  Die Revolution der Mobilität, Verkehrssicherheit, CO2-Reduktion durch Effizienz..
Problematik
  Die Sicherheit AFs2?
  Die Validierung von Fahrfunktionen?
Anforderungen
  Einarbeitung in das Framework ADORe, SUMO und ROS
  Kenntnisse in C++/Python und DevOps(Gitlab CI/CD) und Docker
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
Ziel
  Eine Methodik zu finden um Fahrfunktion auszuwerten
  Manuelle Erstellung, automatische Ausführung und Auswertung von Testszenarien
Beitrag
  Durch eingehende Forschung wird ein passendes Konzept ausgewählt und dementsprechend werdenTestszenarien erstellt
  Erstellte Testszenarien werden automatisch mittels Gitlab CI ausgeführt und mithilfe der Modellprüfung ausgewertet
  Ergebnisse werden analysiert und Debug-Methoden werden beschrieben
1Autonomes Fahren
2Automatiserte Fahrzeuge
Notes: Ich habe bereit online kurse der Toronto University zum Thema Entwciklung von AFs abgechlossen un dhat meine Interesse geweckt.
Das größet Problem ist die Sicherheit und darunter die Validierung von Fahrfunktionen
Um diese Arbeit zu schaffen ist eine Einarbeitung in das Framework ADORe, SUMO und ROS nötig sowie Kenntisse in beide
Programmierspaceh und andere Tools
Das Ziel dieser Arbeit ist eine Methode zu finden um Fahrfunktionen auszuwerten, Dabei geht es um eine intensive Recherche in dem Bereich um ein passendes Konzept zu finden und Testszenarien manuell zu erstellen, die dann automatisch ausgeführt und ausgewertet werden sollen.
3

## Slide 4
4
Stand der Technik
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
Abb1. Zeitplan für die Entwicklung von autonomen Fahrzeugen[1]
Abb2. Automatisierungsstufen nach SAE [1]
Notes: Die SAE hat 6 Level Automation definiert. Von l0 also keine Automation bis l5 vollstandig autonnome
Es wird laut der Zeitplan erwartet dass L5 in 2030 erreicht wird.
4

## Slide 5
5
Stand der Technik
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
Abb3. Die Fahraufgabe [2]
4. Die Fahraufgabe:
  Perception: Wahrnehmung der Umgebung und Identifizierung der Objekte [3]
  Planning: Planen eine Trajektorie von A nach B und langfristige Entscheidungen [3]
  Control: kurzfristige Entscheidungen in Bezug auf Lenkung, Bremsen, und Beschleunigung werden getroffen [3]
Begriffe:
Ego bzw Ego-Fahrzeug: das automatisierte Fahrzeug [4]
ODD1: Betriebsbedingungen; die Umgebung, die Fahrbahnstruktur und die Tageszeit.. [3]
OEDR2: Objekte und Ereignisse zu erkennen und angemessen darauf reagieren zu können [3]
1Operational Design Domain
2Object and Event Detection and Response
Notes: Für den Bereich sind spezifasche Begriffe definiert:
Ego bezieht sich auf das automatisierte Fahrzeug
ODD: Betriebbdeingungnen
OEDR: Erkennung und Reaktion gegen Objekte
Die Fahraufgabe ist wie abgebildet eine schleife mit dauerhaft Umgebung Interaktion
Erste Aufgabe ist Whrnehmung der Umgbeung danach folgt das langfristige planen der Trajektorie und dann umsetzung in bezug auf lenkung bremsen und soweiter.
5

## Slide 6
6
Stand der Technik
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
Sensoren:
Exteroceptive Sensoren [6]: erfas­sen
die Umwelteigenschaften :
Kamera, Lidar, Radar, Sonar ..
2. Proprioceptive Sensoren [6]: ermitteln
die Eigenschaftenen des Egos:
GNSS, IMU, GPS, Odometrie ..
Abb4. Sensoren zusammengefasst [5]
Notes: 6

## Slide 7
7
Stand der Technik
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
Hardware:
Central Computer:
bekommt Daten aus Sensoren und gibt Befehle zum Fahren aus.
Serielle und parallele Computing Module:
GPUs, FPGAs und ASICs[7].
Abb5. Software Architektur [1]
Software:
Sensor Output: Sensordaten werden in zwei Module weitergeleitet
Environment Perception: Ego Position und Objekte Lokalisierung
Mapping Module: 3 Karten um Kollisionen zu vermeiden und Bewegung zu planen
Planning Module: verwendet kombinierte Aus­gangsdaten um einen Plan durch die Umgebung zu erstellen
Controller Module: setzt die Planung (Lenkwinkel, Gas/bremspedal und Gangeinstellugn) um
System Supervisor: überwacht kontinuierlich das gesamte Softwarepaket und prüft auf Fehlern [8]
Notes: 7

## Slide 8
8
Stand der Technik
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
V2X:
eine Form der drahtlosen Kommunikation[10]:
Vehicle-to-infrastructure (V2i)
Vehicle-to-vehicle (V2v)
Vehicle-to-pedestrian (V2p)
Vehicle-to-network (v2n)
Abb6. V2X Architektur [10]
Notes: Vehicle-to-infrastructure (V2i): zwischen Fahrzeuge und Infrastruktur (z.b. Ampel) um dynamische Verkehrssignalisierung zu ermöglichen.
Vehicle-to-vehicle (V2v): zwischen Fahrzeuge um Kollision zu vermeiden.
Vehicle-to-pedestrian (V2p): zwischen Fahrzeuge und Fußgänger um Sicherheitswarnungen zu übermitteln.
Vehicle-to-network (v2n): zwischen Fahrzeuge und Netzwerk (z.b. LTE/5G) um Echtzeit-Verkehr, Wetter und andere Cloud-Dienste zu ermitteln\cite{dummies}
8

## Slide 9
9
Stand der Technik
Sicherheitsstandards
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
Unfälle:
Abb7. Tesla Model S Autopilot, 2016 in China[11]
Abb8. Tesla S Autopilot Mode in Florida[12]
Abb9. Google Auto Waymo Unfall[13]
Abb10. Volvo XC90 von Uber Auto Unfall[14]
Notes: Die Bilder zeigen tödliche Schaden nach Unfälle von verschieden Herstellenr.
Dies bedeutet dass die Sicherheit in dem Bereich noch nicht weit entwickelt.
9

## Slide 10
10
Stand der Technik
Sicherheitsstandards
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
ISO26262[16]:
Functional Safety ,,FuSa[17]‘‘: Worst ­Case Scenario­
Hazard Analysis and Risk Assessment ,,HARA’’[15]
ISO/PAS 21448[18]:
Safety of Intended Functionality ,,SOTIF[18]‘‘:
Erwei­terung der FuSa mit Berücksichtigung der Systemeinschrän­kungen (Sensorungenauigkeit)..
Abb11. Vergleich zwischen ISO26262(Grün) und ISO/PAS21448(Blau) des SW-­Entwicklungsprozesses [15]
Notes: ISo2626: Definiert die Fahrzeugsicherheit in Abwesenheit unangemessener Risikos durch die Hard­ und Software Designfehlern oder Fehlverhalten in elektrischen und elektronischen Autos[33].
Es erfordert eine Gefahrenanalyse und eine Ri­sikobewertung (HARA 6) zur Bestimmung des Gefährdungsgrads des Fahr­zeugs[34]. HARA identifiziert Fehlermittels FMEA7[35] und HAZOP8 [36] Tech­niken[37]. ISO 26262 ist in zehn Teile gegliedert[38]
FuSa: der Worst­Case­Anforderungen und dessen Implemen­tierung in HW und/oder SW, damit ein System mindestens diese Worst­Case­Anforderungen erfüllen kann
10

## Slide 11
11
Stand der Technik
Sicherheitsstandards
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
NHTSA[19]:
- eine Agentur der US­-Bundesregierung für Verkehrssicherheit.
- ,,A Framework for Automated Driving System Testable Cases and Scen­arios (2018, [20])’’
Abb12. Konventioneller Testzyklus[20]
Abb13. Testszenario Matrix [20]
taktische Manöververhalte (z.B. Spurverfolgung, Spurwechsel..)
ODD ­Elemente: (z.B. Fahrbahn­typ, Verkehrsbedingungen)
OEDR ­Verhalten: (z.B. Fahrzeuge, Fußgänger, Verkehrssignale..)
Ausfallmodus­ Verhalten: (z.B. durch Injektion von Fehlern)
Notes: Zur Sicherheit Standard:
Die Nitsa ist eine us agentur für Verkehsicherheit
Die hat mehrere Framework publiziert, unter anderen diesem Framework.
Dabei geht es um Testszenarien in der Simulation zu erstellen.
Die Nitsa beschreibt ein Testszenario als vier dimensionale Matrix.
Das taktische Manöververhalten bezieht sich auf die unmittelbaren Steue­rungsaufgaben, die das AF ausführt
ODD­ Elemente definieren im Allgemeinen die Betriebs­umgebung in der das AF während des Tests navigieren soll
OEDR­ Fähigkeiten betreffen direkt die Objekte und Ereignisse, auf die das AF während des Tests trifft
Das Ausfallmodus ­Verhalten kann durch Injektion von Fehlern oder einer Simulation von Aus­fällen getestet werden
11

## Slide 12
12
Stand der Technik
Sicherheitsstandards
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
PEGASUS:
Verfahren um automatisierte Fahr­funktionen zu testen [21]
Toolchain:
  Szenarien werden aus Verkehrsdaten (FOT1, NDS2, Unfälle..) extrahiert und in der Datenbank gespeichert.
  Mittels des ,,Test Automation Tool'' werden Testfälle mit festen Parametern erstellt.
  Testfälle werden via ,,Simulation Tool‘‘ simuliert.
  Simulation Ergebnis wird durch Evaluation Metriken ausgewertet.
  Gesamtergebnis
  1Field Operation Testing
  2naturalistic driving study
Abb14. PEGASUS Toolchain [21]
1
2
3
4
5
Notes: Pegasus wurde von dlr im kollaboration mit anderen OEMs entwickelt.
Pegasus eine Toolchain definerit:
Zuerst werden Szenarien aus verkehrsdaten (2) aus realen Quellen wie FOT, NDS und Autounfalldatenbanken extrahiert und in Peagsus Format in Daten bank gespeichert.
Logische Szenarien, logische Simplified Road und Paramterer File mit pass fail Kriterien werden in Automation tool eingespeist.
Mittels des ,,Test Automation Tool werden Testfälle mit festen Parametern erstellt
Anhand von Transpiler und OpenDrive werden konkrete Szenarien in standardisiertem Format generiert. Testszenarien werden via ,,Simulation Tools'' getestet. Simulationsergebnisse werden anhand von variierten Pass/Fail Kriterien ausgewertet.
12

## Slide 13
13
Implementierung
ADORe Framework
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
Eclipse ADORe: Automated Driving Open Research (ADORe) [22]
ROS: Robot Operating System [23]
Sumo: Simulation of Urban Mobility [24]
GitLab: Git DevOps Tool [25] (Versionsverwaltung)
Docker: OS-level virtualization [26]
C++: OOP Sprache [27]
Python: Scripting Sprache [28]
Notes: Adore ist eine modulare Software bibliothek Planung, Steue­rung und Simulation von automatisierten Fahrzeuge
Die verwendet ROS als Middelware für Nachrichten austauch zwischen Module. Diese verwendet SUMO um mit sumo Fahrzeuge zu interagieren.
Das ganze Framework wird anhand Gitlab verwaltet. Dazu wurde Docker für die Virtualisierung verwendet. Adore ist hautptsaächlich in c++ und python programmiert.
13

## Slide 14
14
Implementierung
Lösungskonzept
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
1
2
Kompatible Szenarien aus NHTSA-Tabelle[20] werden ausgewählt und in einer neuen ADORe-Tabelle definiert.
Automatische Ausführung von Testszenarien (Docker + Gitlab CI)
Ausgewählte Szenarien werden manuell erstellt und mit der Simulation Interface getestet.
3
4
Automatische Auswertung von Testszenarien (Model Checking)
5
Ergebnisse Analyse und Debuggen
Notes: Die lösung konzept bessiert auf 5 Schritte
Erste Schritt im nächste Folie.
14

## Slide 15
15
Implementierung
Lösungskonzept
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
Tab1. Ausgewählte Szenarien in ADORe Tabelle
1
  Kompatible Szenarien aus NHTSA-Tabelle[20] werden ausgewählt und in einer neuen ADORe-Tabelle definiert .
Notes: Im ersten Schritt werden passende szenarien in vergleichbare adore tabelle definiert.
Hier sind Szenarien vergleichbar mit nitsa, waymo und adore. Diese Szenarien werden in laucnh datei definiert .launch und mit Gui simuliert
15

## Slide 16
16
Implementierung
Erstellung von Testszenarien
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
Gif1. Lane Following scenario
2
  Ausgewählte Szenarien werden manuell erstellt und mit der Simulation Interface getestet.
Beispiel1: Lane Following
Notes: Erste beispiel ist der Lane following verhalten, wobei folgt das Ego Sumo fahrzeuge.
Leidr ist die Auflösung nicht so ganz.
16

## Slide 17
17
Implementierung
Erstellung von Testszenarien
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
Gif2. Lane change scenario
2
  Ausgewählte Szenarien werden manuell erstellt und mit der Simulation Interface getestet.
Beispiel2: Lane Change
Beispiel2: Lane Change
Notes: Das zweite beispiel ist lane change verhalten, wobei das ego die linke spür annimt
17

## Slide 18
18
Implementierung
Erstellung von Testszenarien
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
Gif3. Intersection scenario
2
  Ausgewählte Szenarien werden manuell erstellt und mit der Simulation Interface getestet.
Beispiel3: navigate intersection
Notes: Das dritte beispiel ist kreuzung navigation und zeigt wie das ego in kreuzung autos erkennt und wartet bis die psur frei sit.
Weitere test sind im bericht beschrieeben.
18

## Slide 19
19
Implementierung
Erstellung von Testszenarien
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
Gif4. Pedestrians cross scenario
2
  Ausgewählte Szenarien werden manuell erstellt und mit der Simulation Interface getestet.
Beispiel4: Pedestrians Crossing
Notes: 19

## Slide 20
20
Implementierung
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
abb15. Process Flowchart
3
  Automatische Ausführung von Testszenarien (Docker + GitLab CI)
Yaml
Build
Build_adore
Unit-test
ctest
Pipeline
Stages
Jobs
Ci-sceanrios
Evaluation_deploy
test0
evaluate
..
test10
Docker
Container
Parallel
Notes: Das Konzept für automatische ausführung erfolgt anhagnd gitlab ci und docker
Das heißt mit jeder andereüng wird die pipeline starten aller stages von links nach rechts innerhalb ein docker container.
20

## Slide 21
21
Implementierung
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
abb16. Ci-Pipeline
3
  Automatische Ausführung von Testszenarien (Docker + GitLab CI)
Notes: Hier nochmal eine Darstellugn vom Gitlab. Heir ist zu sehen dass test im ci scenario stage parallel ausführbar sind.
21

## Slide 22
22
Implementierung
Theorie
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
abb17. Beispiel Kripke[31]
4
  Automatische Auswertung von Testszenarien (Model Checking)
Model­ Checking (Modellprüfung)[29]:
ist ein Prozess zur auto­matischen Prüfung eines Modells (Kripke Struktur[30]) mit einer Formel
S= {s1,s2,s3}
I= {s1}
R= {(s1,s2),(s2,s1)(s2,s3),(s3,s3)}
L= {(s1, p,q), (s2, q), (s3, p)}
Beispiel (a): Pfad(A=∀) und temporale(G =□) M|=A□φ: für alle Pfade, φ gilt auf dem kompletten nach­folgenden Pfad (in jedem Zustand). Das Modell M erfüllt (satisifies) die Formel A□φ.
abb18. Beispiel Operatoren[33]
Notes: Das Model Checking wírd als Auswertung Methodik verwendet. Es prüft automatisch eine kripke Struktur gegen eine Formel.
Die Kripke struktur wie in diesem Beispiel hat 3 zustande, ein initial zustand, 4 bezeihungen atomre prepositioons an jeweiligen Zustand.
Diese Formel besagt dass für alle pfade phi gilt auf dem nachfolfenem pfad. Wie ist zu sehen ist, Diese Formel erfüllt diese Strukutr.
22

## Slide 23
23
Implementierung
Theorie
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
abb17. Beispiel Kripke[31]
4
  Automatische Auswertung von Testszenarien (Model Checking)
Model­ Checking (Modellprüfung)[29]:
ist ein Prozess zur auto­matischen Prüfung eines Modells (Kripke Struktur) mit einer Formel
Kripke­ Struktur [30]:
ist ein endliches Transitionssystem, wel­ches durch
einen gerichteten1 Graphen dargestellt wird.
Die Kripke ­Struktur [30] ist ein Tupel2 (S,I,R,L):
S: endliche Menge (SET) von Zuständen (states)
I: Satz von Initialenzuständen, I⊂S
R: ÜbergangsRelation­Satz ∀s∈S∃s’∈S ->(s,s’)∈R.
L: Labeling­ Funktion, ordnet jedem Zustand eine
Reihe von Atomarsätzen zu
1Einer Graph mit Knoten und Kanten repräsentiert[30]
2Eine endliche geordnete Liste (Folge) von Elementen in der Mathematik[30]
S= {s1,s2,s3}
I= {s1}
R= {(s1,s2),(s2,s1)(s2,s3),(s3,s3)}
L= {(s1, p,q), (s2, q), (s3, p)}
Syntax: CTL* kombiniert Standardlogiken, temporale und Pfad-­Operatoren in ihr Alphabet (s. Bericht Tabelle7.8)
Beispiel (a): Pfad(A=∀) und temporale(G =□) M|=A□φ: für alle Pfade, φ gilt auf dem kompletten nach­folgenden Pfad (in jedem Zustand). Das Modell M erfüllt (satisifies) die Formel A□φ.
abb18. Beispiel Operatoren[33]
Computation Tree Logic* (CTL*)[32]:
ist eine temporale Logik, die die Aussagenlogik erweitert, die durch Kripke­ Strukturen interpretiert wird und in der Model Checking verwendet wird.
Notes: Das Model Checking wírd als Auswertung Methodik verwendet. Es prüft automatisch eine kripke Struktur gegen eine Formel.
Die Kripke struktur wie in diesem Beispiel hat 3 zustande, ein initial zustand, 4 bezeihungen atomre prepositioons an jeweiligen Zustand.
Diese Formel besagt dass für alle pfade phi gilt auf dem nachfolfenem pfad. Wie ist zu sehen ist, Diese Formel erfüllt diese Strukutr.
23

## Slide 24
24
Implementierung
Umsetzung
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
Abb19. Beispiel Kollision Prüfung
4
  Automatische Auswertung von Testszenarien (Model Checking)
Ausführung Testszenario
Output: Bag Datei
Auswertung: Python Skript
ModelChecker.py
Input: Bag Datei, Topics []
Input: Launch Datei
Output: Text Datei (Pass/Fail)
Bag Datei einlesen
Dataframe DF Extraktion anhand Topic
Kripke Struktur aus der DF generieren
Passende Formula aufrufen
Check Model
(Kripke, Formel)
Ergebnis in txt Datei schreiben
python3 ModelChecker.py --input test.bag --output output.txt
--topic /vehicle0/ENV/propositions
Beispiel Kollision Prüfung Metrik
Formula: phi=A(G(N ot(p)))
Notes: Die umsetzung erfolgt mittels einen Python skript
Der nimmt als input die bag datei vom szenrio und gitb das resultat in txt als output.
Als erstes wird die bag datei eingelsen und eine dataframe df extrahiert.
Danach wird eine kripke struktur aus der der datafrae generiert
Die passende formel wird aufgerufen und die kripke gegen der formel geprüft
Letzendlich wird das ergebnis in txt datei gechrieben
Hier ist ein beispiel der Kollision prüfung formula. Die Formula besgat dass für alle pfade gitl auf dem nachfolgendem pfad keine kollsion.
Die kripke erfüllt die Formel in dieser Abbildung.
24

## Slide 25
25
Ergebnisse
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
Abb20. Pipeline beendet
5
  Ergebnisse Analyse und Debuggen
Abb20. Erfolgreiche Tests
Notes: Hier ist die Ausgabe nach ende der pipeline, die erfolgreiche test sind im rechten Bild dargestellt.
Die fehlgeshclagene Tests werden untersucht.
25

## Slide 26
26
Debuggen
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
5
  Ergebnisse Analyse und Debuggen
Beispiel: „test3” gab es keine Kollision. Das Ego ist nicht am Ziel ange­kommen und es ist unter der maximalen Geschwindigkeit gefahren.
Simulation mit graphischer Interface wiederspiele und Nachrichten prüfen
Bag Datei wiederspielen und Nachrichten prüfen
cd~/catkin_ws/src/adore/plotlabserver/;./stop.sh;
./start.sh;roslaunch~/catkin_ws/src/adore/test/catalog_from_nhtsa/test003_lane_change.launch
rostopic echo-p /vehicle3/ENV/proposition
roscore&
rostopicecho-b test_ci_3.bag /vehicle3/ENV/propositions
Das Ego stoppt nicht am Ziel und
fährt weiter
Konflikt in 2 Nodes
Bug an Entwickler Team gemeldet
Notes: Als eispiel wird test3 genommen. Die Ausgabe zeigt dass es keine Kollision gab
Das Ego ist nicht am Ziel ange­kommen und es ist unter der maximalen Geschwindigkeit gefahren ist.
Entweder wird der test 3 nochmal grafisch simuliert oder die bag datei nochmal gespielt um nachrichten zu püfen.
Am ende hat sich ergeben dass das ego nicht am ziel gestoppt und fährt weiter.
Diese verhalten wurde bei anderen fehlgeshclagen test erkannt und vermutlich an konflikt in 2 fahrfunktion liegt.
Dieser Bug wird dann am entwickler team weitergeliet.
26

## Slide 27
27
Debuggen
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
Abb21. Überschreitung Timeout
5
  Ergebnisse Analyse und Debuggen
timeout 120 roslaunch -p 11350 --waittest000_template.launch > /home/outputdir/build/test_ci.log
Abb22. Parallel Jobs in CI Pipeline
Notes: Weitere merkmale hier sind die timeout überschreitung und nicht zu genung cpu kores zu verfügung stehen.
Das erste wurde schon gereglt, die zweite ist gemeldet.
27

## Slide 28
28
Fazit und Ausblick
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
Abb23. NASA Mariners 1 $554 million bug[34]
NASA Mariner 1 aufgrund eines Codefehlers zerstört,
22. Juli 1962, hat über $554 Millionen gekostet
Software-Test ist ein wichtiger und unverzichtbarer Bereich
Ein klein Bug im Software kann fatal sein.
Höhe wirtschaftliche Kosten (Bsp. NASA, Intel …)
Menschliche Leben Kosten (s. Unfälle )
Notes: Zusammenfassend kann man sagen dass Software-Test ist ein sehr wichtiger und unverzichtbarer Bereich
Das sogar ein klein code fehler kann hohe wirtschaftliche Kosten wie beispiel nasa bug über 550milion dollars oder menschlliche leben kosten wie die ünfalle eben gezeigt.
28

## Slide 29
29
Fazit und Ausblick
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
Abb24. Carla Simulator[35]
Gesamtergebnis
Erweiterung
  Extraktion von Daten für die Szenarien Erstellung aus bestimmten Quel­len
  ­Erstellung einer Datenbank von Szenarien in einem standardisierten Format
  ­Automatische Generierung von Testfälle
  Zugabe von Fehlern/Agenten, um die Grenze des Systems und entspre­chende Funktionen zu testen­
  Verwendung eines open ­source­ Simulators, z.b. Carla Simulator für bes­sere Auflösung und Nutzbarkeit
Notes: Das Gesamtergebnis aller Aufgaben erweist sich als sehr zufriedenstellend.
Die Aufgabenstellung (s. Aufgabenblatt) ist mit dem Erwerb der notwendigen Software­ Kenntnisse erfüllt worden.
Das Ergebnis des letzten Kapitels (6) ist von der Entwicklung der internen Funktionen des ADORe­ Frameworks und den verfügbaren Ressourcen abhängig. Die Möglichkeit Eine Erweiterung dieser Arbeit ist vorgeschlagen.
Folgende Erweiterungen sind für dlr vorgeschlagen:
Aus pegasus : extraktion von daten aus realiticher quellen
Erstellugn einer datenbank in einer standariester format
Automatische generierung von Testfälle
Aus Nitsa zugabe von fehlern um system genze zu testen
Letzens emit höh auflösung simulator zu simulieren.
29

## Slide 30
30
Quellen
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
[1] Adnan Qayyum u .a.„ Securing Connected Autonomous Vehicles: Chal­lenges Posed by Adversarial Machine Learning and The Way Forward“.In: (Mai 2019). URL:https://arxiv.org/pdf/1905.12762.pdf (besucht am 20.09.2020)
[2] Laurene Claussmann. „Motion Planning for Autonomous Highway Dri­ving: A Unified Architecture for Decision­Maker and Trajectory Genera­tor“. Diss. Okt. 2019. URL: https://www.researchgate.net/publication/340479318_Motion_Planning_for_Autonomous_Highway_Driving_A_Unified_Architecture_for_Decision-Maker_and_Trajectory_Generator (besucht am 29.09.2020)
[3] Steven Waslander Jonathan Kelly.Introduction to Self­Driving Cars,Week1, Lesson 1: Taxonomy of Driving. Techn. Ber. University of To­ronto. URL:https://www.coursera.org/learn/intro-self-driving-cars/lecture/BdNR6/lesson-1-taxonomy-of-driving (besucht am20.09.2020)
[4] Steven Waslander Jonathan Kelly.Introduction to Self­Driving Cars byUniversity of Toronto. Techn. Ber. University of Toronto. URL:https://www.coursera.org/learn/intro-self-driving-cars/supplement/AnLqz/glossary-of-terms (besucht am 20.09.2020)
[5] Steven Waslander Jonathan Kelly.Introduction to Self­Driving Cars,Week1, Lesson 3: Driving Decisions and Actions. Techn. Ber. Universityof Toronto. URL:https://www.coursera.org/learn/intro-self-driving-cars/lecture/vPSnD/lesson-3-driving-decisions-and-actions (besucht am 21.09.2020).
[6] K.J. Bussemaker.Sensing requirements for an automated vehicle forhighway and rural environments. Techn. Ber. Technische UniversiteitDelft, 2014. URL: https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid : 2ae44ea2 - e5e9 - 455c - 8481 - 8284f8494e4e ? collection = education (besucht am 22.09.2020).
Notes: Hauptquellen sind die Uni online Kusre , resaerch gate papers und weitere wissenschaftliche quellen
30

## Slide 31
31
Quellen
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
[7] Steven Waslander Jonathan Kelly.Introduction to Self­Driving Cars,Week2, Lesson 1: Sensors and Computing Hardware. Techn. Ber. Uni­versity of Toronto. URL: https://www.coursera.org/learn/intro-self-driving-cars/lecture/LrLty/lesson-1-sensors-and-computing-hardware (besucht am 22.09.2020)
[8] Steven Waslander Jonathan Kelly.Introduction to Self­Driving Cars,Week2, Lesson 3: Software Architecture. Techn. Ber. University of To­ronto. URL: https://www.coursera.org/learn/intro- self- driving-cars / lecture / RQCqM / lesson - 3 - software – architecture (besucht am22.09.2020).
[9] CISSP Lawrence Miller. „Connected Car For Dummies“. In: (2018).URL: https://media.wiley.com/assets/7369/72/Connected_Car_FD_Qorvo_Special_Edition_9781119510901.pdf (besucht am 23.09.2020).
[10] CISSP Lawrence Miller. „Connected Car For Dummies“. In: (2018).URL: https://media.wiley.com/assets/7369/72/Connected_Car_FD_Qorvo_Special_Edition_9781119510901.pdf (besucht am 23.09.2020).
[11] Neal E. Boudette. „Autopilot Cited in Death of Chinese Tesla Driver“.In: (2016). URL: https://www.nytimes.com/2016/09/15/business/fatal-tesla-crash-in-china-involved-autopilot-government-tv-says.html (besucht am 25.09.2020).
[12] NTSB: National Transportation Safety Board. „Collision Between a CarOperating With Automated Vehicle Control Systems and a Tractor­Semitrailer Truck Near Williston, Florida May 7, 2016“. In: (2016).URL: https://www.ntsb.gov/investigations/AccidentReports/Pages/AccidentReports.aspx (besucht am 25.09.2020)
Notes: 31

## Slide 32
32
Quellen
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
[13] Associated Press. „Google self­driving car caught on video collidingwith bus“. In: (2016). URL: https://www.theguardian.com/technology/2016 / mar / 09 / google - self - driving - car - crash - video - accident – bus (besucht am 25.09.2020)
[14] NTSB. „PRELIMINARY REPORT HIGHWAY HWY18MH010“. In: (2018).URL: https://www.ntsb.gov/investigations/AccidentReports/Reports/HWY18MH010-prelim.pdf (besucht am 25.09.2020).
[15] Sina Mohseni u.a.Practical Solutions for Machine Learning Safety inAutonomous Vehicles. Techn. Ber. Dez. 2019. URL: https : // www.researchgate.net/publication/338115926_Practical_Solutions_for_Machine_Learning_Safety_in_Autonomous_Vehicles (besuchtam28.09.2020)
[16] ISO/TC 22/SC 32.ISO 26262­1:2018 Road vehicles — Functional safe­ty. Techn. Ber. ISO. URL: https://www.iso.org/standard/68383.html (besucht am 28.09.2020)
[17] Functional Safety. URL: https://www.kpit.com/insights/functional-safety-fusa-in-automotive-industry (besucht am 10.03.2021).
[18] Steven Waslander Jonathan Kelly.Introduction to Self­Driving Cars,Week 3 Lesson 3: Safety Frameworks for Self­Driving, Video­Transkript.Techn. Ber. University of Toronto. URL: https://www.coursera.org/learn / intro - self - driving - cars / lecture / hCttH / lesson - 3 - safety -frameworks-for-self-driving (besucht am 28.09.2020).
Notes: 32

## Slide 33
33
Quellen
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
[19] National Highway Traffic Safety Administration. URL:https://www.nhtsa.gov/ (besucht am 10.02.2021)
[20] NHTSA. „A Framework for Automated Driving System Testable Casesand Scenarios“. In: (2018). URL:https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/documents/13882-automateddrivingsystems_092618_v1a_tag.pdf (besucht am 07.10.2020).
[21] Deutsches Zentrum für Luft­ und Raumfahrt e. V. (DLR). „PEGASUS(Project for the Establishment of Generally Accepted quality criteria,tools and methods as well as Scenarios and Situations“. In: (2015).URL: https://www.pegasusprojekt.de/files/tmpl/Pegasus-Abschlussveranstaltung/PEGASUS-Gesamtmethode.pdf (besucht am 18.09.2020).
[22] Deutsches Zentrum für Luft­ und Raumfahrt e. V. (DLR). „Eclipse Au­tomated Driving Open Research (ADORe)“. In: (2017). URL: https://projects.eclipse.org/proposals/eclipse-automated-driving-open-research-adore (besucht am 18.09.2020
[23] Robot Operating System. URL: http://wiki.ros.org/Documentation (besucht am 10.02.2021)
[24] Simulation of Urban MObility. URL:https://sumo.dlr.de/docs/index.html (besucht am 10.02.2021)
[25] Gitlab: The complete DevOps platform. URL:https://about.gitlab.com/ (besucht am 10.02.2021)
[26] docker official website. URL:https://www.docker.com/ (besucht am10.02.2021)
[27] https://isocpp.org/
[28] https://www.python.org/
Notes: 33

## Slide 34
34
Quellen
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
[19] National Highway Traffic Safety Administration. URL:https://www.nhtsa.gov/ (besucht am 10.02.2021)
[20] NHTSA. „A Framework for Automated Driving System Testable Casesand Scenarios“. In: (2018). URL:https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/documents/13882-automateddrivingsystems_092618_v1a_tag.pdf (besucht am 07.10.2020).
[21] Deutsches Zentrum für Luft­ und Raumfahrt e. V. (DLR). „PEGASUS(Project for the Establishment of Generally Accepted quality criteria,tools and methods as well as Scenarios and Situations“. In: (2015).URL: https://www.pegasusprojekt.de/files/tmpl/Pegasus-Abschlussveranstaltung/PEGASUS-Gesamtmethode.pdf (besucht am 18.09.2020).
[22] Deutsches Zentrum für Luft­ und Raumfahrt e. V. (DLR). „Eclipse Au­tomated Driving Open Research (ADORe)“. In: (2017). URL: https://projects.eclipse.org/proposals/eclipse-automated-driving-open-research-adore (besucht am 18.09.2020
[23] Robot Operating System. URL: http://wiki.ros.org/Documentation (besucht am 10.02.2021)
[24] Simulation of Urban MObility. URL:https://sumo.dlr.de/docs/index.html (besucht am 10.02.2021)
[25] Gitlab: The complete DevOps platform. URL:https://about.gitlab.com/ (besucht am 10.02.2021)
[26] docker official website. URL:https://www.docker.com/ (besucht am10.02.2021)
[27] https://isocpp.org/
[28] https://www.python.org/
[29] Model Checking. URL:https://dewiki.de/Lexikon/Model_Checking (be­sucht am 16.02.2021)
Notes: 34

## Slide 35
35
Quellen
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
[30] Reactive Systems: Kripke Structures. URL: https://pymodelchecking.readthedocs.io/en/latest/models.html#kripke-structures (besucht am21.02.2021).
[31] Kripke structure (model checking). URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Kripke_structure_(model_checking) (besucht am 21.02.2021)
[32] pyModelChecking: Logics. URL: https://pymodelchecking.readthedocs.io/en/latest/logics.html (besucht am 21.02.2021)
[33] Computational Tree Logic. URL: https : / / de . wikipedia . org / wiki /Computation_Tree_Logic (besucht am 19.02.2021).
[34] Mariner 1 destroyed due to code error, July 22, 1962
https://www.edn.com/mariner-1-destroyed-due-to-code-error-july-22-1962/ (besucht am 21.06.2021).
[35] Setting up CARLA Simulator for the Self­Driving Cars Specialization.URL:https : / / medium . datadriveninvestor . com / setting - up - carla -simulator- for- the- self- driving- cars- specialization- d38d4f6a0486 (besucht am 12.03.2021)
Notes: 35

## Slide 36
36
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
Simulative Absicherung vernetzter automatisierter Fahrzeuge – Sami Dhiab - 871321
Notes: 36